## Slide 1
PACKET CLASSIFICATION
DBTable 演算法介紹
Leveraging Discriminative Bitsets for High-Performance Packet Classification
99,330
ClassBench ACL1 rules
59.9 ns
C++ avg lookup
4.02 MiB
estimated memory
20 分鐘可報告版本 | editable PPTX with speaker notes
Notes: 時間 0:00 到 1:10。
開場先說明今天不是要逐行念論文，而是回答三件事：packet classification 的痛點、DBTable 怎麼用 discriminative bitset 降低 lookup 成本、以及我們在 ClassBench ACL1 100K 上得到什麼結果。
提醒聽眾：接下來的術語 DBS 指 discriminative bitset，也就是用來把 ruleset 分桶的一組關鍵 IP bits。

## Slide 2
TALK MAP
20 分鐘報告節奏：先建立問題，再拆演算法，最後用實驗收束
DBTable algorithm intro | 02/16
1
0-5 min
問題背景：五元組、priority、為何線性掃描太慢
2
5-12 min
DBS、建表、lookup，以及 skewness-aware hybrid
3
12-18 min
專案實作、ClassBench 設定、效能數據與比較
4
18-20 min
收斂主線、回答可能問題、總結貢獻
報告口訣
• 先說「為什麼需要分類」，再說「DBTable 如何少看規則」。
• 演算法頁只保留一個主軸：DBS 產生 key，key 找 bucket，bucket 內 exact match。
• 實驗頁先講 lookup，再補 build 與 memory，避免聽眾迷路。
Notes: 時間 1:10 到 2:10。
這頁給老師或同學路線圖，讓大家知道報告會如何推進。
前 5 分鐘鋪背景，中段約 9 分鐘講 DBTable 的核心流程，最後 6 分鐘講實作、數據、比較與結論。

## Slide 3
PROBLEM
Packet classification 的本質：在大量規則中找最高優先權匹配
DBTable algorithm intro | 03/16
Packet
SIP / DIP
Source port / Destination port
Protocol
Rule
IP prefix
Port range
Protocol mask
Priority
Answer
所有匹配規則中
priority 最高者
困難點：ruleset 越大，候選規則越多；同時 SDN 場景還要求快速更新。
Notes: 時間 2:10 到 3:35。
先用五元組說清楚 packet classification：來源 IP、目的 IP、來源 port、目的 port、protocol。
每一條 rule 都可能包含 prefix、range、mask 和 priority；查詢時不是找到任一條就好，而是要找到最高優先權的 matching rule。
所以如果直接線性掃描 ruleset，規則越大 lookup latency 就越不穩。

## Slide 4
DESIGN GOAL
DBTable 想同時做到：查得快、更新快、記憶體不要爆
DBTable algorithm intro | 04/16
Fast lookup
封包進來後要少碰記憶體、少掃規則，避免線速處理被 lookup latency 卡住。
Fast update
規則新增或刪除時，不希望整棵大結構重建；索引要能局部調整。
Moderate memory
不能為了 O(1) lookup 把整個搜尋空間展開，否則記憶體成本會失控。
DBTable 的定位：結合 learned-index 的「特徵抽取」想法與傳統 hash/table 的可解釋、可更新結構。
Notes: 時間 3:35 到 4:55。
這頁把論文動機轉成三個工程目標。
純 hash 全空間 lookup 快但記憶體不可行；純壓縮或樹狀結構可能省記憶體，但 lookup 或 update 會付出成本。
DBTable 的切入點是利用 ruleset 本身的可分辨特徵，建立一個簡單、可更新的 index。

## Slide 5
CORE INTUITION
直覺版：挑幾個最能分流的 IP bits，把大 ruleset 切成小 bucket
DBTable algorithm intro | 05/16
1
大 ruleset
直接掃描接近 O(n)，規則越多越慢
2
挑 DBS
找出最能把 rules 分開的 SIP/DIP bits
3
建 bucket
用 selected bits 形成 hash key
4
精確比對
只在候選 bucket 內檢查五元組與 priority
4,096
Python 教學版 buckets
169.3
avg bucket size
189
max bucket size
Notes: 時間 4:55 到 6:25。
可以用圖書館索引比喻：不用每次找書都掃完整個書庫，而是先靠幾個關鍵索引欄位跳到小區域。
DBS 的角色就是這些索引欄位。封包來時取同樣的 bit 形成 key，直接定位到 bucket。
進 bucket 後仍然做 exact five-tuple match，所以它不是近似模型，不會因為模型預測錯而答錯。

## Slide 6
DBS EXTRACTION
DBS 不是任意選 bit：要讓 0/1 平衡、wildcard 少
DBTable algorithm intro | 06/16
好的 bit
0 和 1 的比例接近，表示切完後兩邊規則數比較平均。
不好的 bit
wildcard 比例高，規則會落入多個分支，增加 replication 或 fallback 成本。
停止條件
當大多數 subset 已小於 binth，就停止繼續抽 bit，避免記憶體指數成長。
論文核心 metric：同時懲罰 0/1 不平衡與 wildcard；因此 DBS 是資料驅動產生，不是人工指定。
Notes: 時間 6:25 到 8:00。
論文用 separability metric 來評估 bit：如果某個 bit 在 rules 中 0 和 1 分布接近，而且 wildcard 比例低，這個 bit 就適合拿來分桶。
簡報不用推完整公式，只要說明兩個判斷：第一，切出來的左右兩邊要平均；第二，被 wildcard 影響而需要特殊處理的規則要少。
這樣選出的 DBS 可以用較少 bits 達到有效 partition。

## Slide 7
BUILD PHASE
建表流程：選 DBS，依 key 建 bucket，保留 exact match 與 priority
DBTable algorithm intro | 07/16
1
Parse rules
讀入 prefix、range、mask、priority
2
Extract DBS
逐步選出可分辨 bits
3
Map to buckets
依 selected bits 產生 key
4
Sort candidates
bucket 內按 priority 保持可提早停止
建表的 tradeoff：選越多 bits，bucket 通常越小；但 wildcard replication 與記憶體成本也可能增加。
Notes: 時間 8:00 到 9:35。
這頁講建構階段。先解析 rules，再根據 ruleset 選出 DBS，接著把每條 rule 映射到對應 bucket。
如果 rule 在某些 selected bits 上是 wildcard，就可能需要出現在多個 bucket；實作上要控制 replication 或使用 fallback/輔助結構。
每個 bucket 裡面仍按 priority 排序，查詢時可以提早停止。

## Slide 8
LOOKUP PHASE
查詢流程：packet key 只打開一個 bucket，再做精確比對
DBTable algorithm intro | 08/16
1
Packet bits
從 SIP/DIP 取出 DBS 指定的位置
2
Bucket key
組成 hash key，定位候選集合
3
Exact match
檢查 prefix、port range、protocol
4
Priority
回傳最高優先權 matching rule
正確性重點
DBTable 用 DBS 做 candidate reduction，但最後答案仍由 exact five-tuple matching 決定。
Notes: 時間 9:35 到 11:00。
查詢時從 packet 的 SIP/DIP 抽出 selected bits，形成 bucket key。
這個 key 讓 lookup 不必碰整個 ruleset，只檢查 bucket 中的候選規則。
最後仍檢查 IP prefix、port range、protocol mask，確保回傳的是正確且最高優先權的 rule。

## Slide 9
WORST CASE
資料偏斜會讓少數 bucket 變大，所以論文加入 hybrid 結構
DBTable algorithm intro | 09/16
問題
ruleset 可能偏斜：少數 key 會集中大量 rules，造成 worst-case lookup 變慢。
論文解法
對過大的 bucket 加入輔助 TSS 結構，讓最壞情況也有界。
動態重組
當 lookup time 成長超過門檻，重新抽 DBS 並重建 index。
報告時一句話帶過即可：DBS 解決平均情況，hybrid/TSS 補 worst-case。
Notes: 時間 11:00 到 12:15。
理想狀況 bucket 都小，但真實 ruleset 可能偏斜，某些 bucket 會累積很多 rules。
論文的做法是 skewness-aware hybrid：對過大的 bucket 加上輔助 TSS 結構，改善 worst-case lookup。
我們的專案重點是重現與 benchmark AMPS/TA 的 DBTable.cpp，因此這頁只要講清楚為什麼需要 hybrid，不必展開所有內部細節。

## Slide 10
PROJECT IMPLEMENTATION
本專案怎麼對應論文：Python 教學版 + AMPS/TA C++ benchmark
DBTable algorithm intro | 10/16
檔案 | 角色 | 報告時怎麼說
src/dbtable_classifier.py | 教學版 DBTable-inspired classifier | 用 12 個 IP bits 建 buckets，容易解釋
ta_reference/amps_dbtable/DBTable.cpp | AMPS/TA C++ DBTable | 正式效能數據採用這版
cpp/benchmark_ta_dbtable.cpp | C++ benchmark harness | 解析 ClassBench 並測 build/lookup/memory
results/ta_dbtable_results.json | 實驗摘要 | PPT 數字來源，可追蹤
這頁的作用是把論文概念落到專案檔案，讓老師知道你不只讀 paper，也有跑 benchmark。
Notes: 時間 12:15 到 13:40。
這頁交代交付內容與程式架構。
src/dbtable_classifier.py 是教學用、可讀性高的 DBTable-inspired 版本；它選 12 個 discriminative IP bits，建立 4096 buckets。
最後實驗數據採用 ta_reference/amps_dbtable/DBTable.cpp 搭配 cpp/benchmark_ta_dbtable.cpp，這比較接近論文實作的效能。

## Slide 11
BENCHMARK SETUP
實驗設定：ClassBench ACL1 100K rules，測 build、lookup、memory
DBTable algorithm intro | 11/16
99,330
valid parsed rules
100,000
packets tested
5
repeat runs
4
DBTable threshold
Benchmark command
scripts/run_ta_dbtable_experiment.py 5 100000 4
輸出 JSON/CSV，並記錄每次 run 的 build 與 lookup。
Notes: 時間 13:40 到 15:00。
資料集是 ClassBench ACL1，成功解析 99,330 條規則，trace 測 100,000 個 packets。
C++ benchmark 重複 5 次，DBTable threshold 設為 4。
這頁要強調數據不是手填，而是由 scripts/run_ta_dbtable_experiment.py 編譯並執行 C++ harness 產生 JSON/CSV。

## Slide 12
MEASURED RESULTS
AMPS/TA DBTable.cpp 在本機測得平均 lookup 約 59.9 ns
DBTable algorithm intro | 12/16
0.3777 s
build time avg
59.902 ns
lookup avg
52.75 ns
best run avg
4.017 MiB
memory estimate
Chart: 
| build s | lookup ns / 100 | memory MiB
AMPS/TA DBTable | 0.37767 | 0.59902 | 4.0165
Notes: 時間 15:00 到 16:35。
先講最重要的 lookup：平均約 59.902 ns，最快 run 的平均 lookup 是 52.75 ns。
build time 平均 0.3777 秒，estimated memory 約 4.017 MiB。
這裡也可以提醒：Python 教學版 lookup 約 9.78 微秒，主要用於驗證想法；正式效能數字用 C++ 版本。

## Slide 13
COMPARISON
比較重點：DBTable 同時拿到最快 lookup 與最低 memory
DBTable algorithm intro | 13/16
Build time (s)
Chart: 
| DBTable | HybridTSS | CutSplit
Build time (s) | 0.37767 | 0.0249 | 0.42434
HybridTSS fastest build
lower is better
Avg lookup (ns)
Chart: 
| DBTable | HybridTSS | CutSplit
Avg lookup (ns) | 59.902 | 133.987 | 285.687
DBTable fastest lookup
lower is better
Memory footprint (MiB)
Chart: 
| DBTable | HybridTSS | CutSplit
Memory footprint (MiB) | 4.0165 | 709.45 | 537.38
DBTable lowest memory
lower is better
一句話：DBTable 的 lookup latency 最亮眼，memory 也是三者最低；CutSplit 建表比 DBTable 短，但 lookup 與 memory 都輸給 DBTable。
Notes: 時間 16:35 到 18:00。
表格中的 HybridTSS 和 CutSplit 是專案報告使用的對照數據。
DBTable lookup 最快且 memory 最低；HybridTSS build 最快但 memory 高很多；CutSplit build 比 DBTable 短但 lookup 較慢。
這頁結論要收斂成一句話：DBTable 適合對 lookup latency 很敏感，同時又不能接受巨大記憶體成本的情境。

## Slide 14
HOW TO PRESENT
報告時抓住這條主線：規則太多，所以用可分辨 bits 先縮小候選集合
DBTable algorithm intro | 14/16
1. 問題：大量 rules 難以快速查詢
2. 方法：DBS 先縮小候選集合
3. 保證：bucket 內仍做 exact match
臨場備忘
時間不夠時刪掉 hybrid 細節，但保留 DBS、lookup flow、benchmark result 三個段落。
被問 correctness：回答 DBTable 只做 candidate reduction，最後仍用 exact five-tuple match。
Notes: 時間 18:00 到 19:05。
這頁是給自己報告時用的提示。
如果現場時間不夠，優先講三句：第一，DBTable 解決大量 rules lookup 的成本；第二，DBS 把 rules 分成小 buckets；第三，bucket 內仍做 exact match，所以正確性靠傳統比對保住。
如果被問到更新，回答 DBTable 的索引簡單，rule 更新大多只影響對應 bucket；當 ruleset 分布變化太大時，論文用 dynamic reconfiguration 重新抽 DBS。

## Slide 15
CONCLUSION
總結：DBTable 的價值在於把 lookup 問題轉成小 bucket 內的精確匹配
DBTable algorithm intro | 15/16
核心貢獻
用 discriminative bitset 把高維 packet classification 轉成低維 hash index。
工程價值
lookup 快、更新簡單，並用 hybrid 結構處理偏斜 bucket 的最壞情況。
本專案結果
59.902 ns lookup
0.3777 s build
4.017 MiB memory
結尾句：DBTable 不是暴力 hash，而是先從 ruleset 找出最值得 hash 的 bits。
Notes: 時間 19:05 到 20:00。
最後收三點：DBS 是核心，hash bucket 是加速手段，exact match 保證正確性。
本專案用 ClassBench ACL1 100K 和 AMPS/TA C++ 版本驗證，得到 59.902 ns 平均 lookup、0.3777 秒 build、4.017 MiB memory。
結尾可以說：我的理解是 DBTable 不只是把規則丟進 hash table，而是先用 ruleset 的 discriminative structure 找到適合 hash 的低維特徵。

## Slide 16
SOURCES
資料來源與可追蹤性
DBTable algorithm intro | 16/16
• Z. Liao et al., “DBTable: Leveraging Discriminative Bitsets for High-Performance Packet Classification,” IEEE/ACM Transactions on Networking, 2024.
• Project README: DBTable Packet Classification Final Project.
• results/ta_dbtable_results.json and results/dbtable_results.json.
• src/dbtable_classifier.py, cpp/benchmark_ta_dbtable.cpp, scripts/run_ta_dbtable_experiment.py.
使用方式
正式報告可停在結論頁；本頁作為 QA 或資料來源附錄。
Notes: 這頁是附錄，不一定要報。
如果老師問資料來源，可以指向論文、專案 README、results JSON/CSV，以及 benchmark harness。